ЧУП «Цветлит»

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДАЮ

Протокол заседания                                                    Директор **********

ПО Профсоюза                                                            _________________

___ ______  №_____		                                    _________________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для литейщиков пластмасс

№22

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.К самостоятельной работе литейщиком пластмасс допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, проверку знаний и выдачей удостоверения по ОТ, медицинское освидетельствование, инструктаж по охране труда.

2.К работе с грузоподъёмными машинами могут быть допущены лица, не моложе 18 лет, специально обученные, систематически инструктируемые, сдавшие экзамен квалификационной комиссии и имеющие на руках удостоверение.

3.Литейщики пластмасс обязаны ежегодно проходить обучение и проверку знаний  по вопросам  охраны труда  по   своей   профессии   и  по  перемещению     грузов грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола.

4.Рабочий  обязан:

4.1.выполнять только порученную администрацией работу;

4.2.если недостаточно хорошо известен безопасный способ работы, обратиться к администрации за разъяснением;

4.3.при получении новой работы требовать от мастера дополнительного инструктажа;

4.4.совмещая с основной работой какую-либо другую, изучить и выполнять инструкцию по охране труда для совмещаемой работы;

4.5.во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других;

4.6.не работать неисправным инструментом и приспособлениями, и на неисправном оборудовании;

4.7.о неисправностях оборудования сообщать непосредственному руководителю или лицам, осуществляющим техническое обслуживание данного оборудования;

4.8.соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, трудовую дисциплину, выполнять требования правил и норм охраны труда;

4.9.выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять средства пожаротушения;

4.10.курить только в специально предназначенных для этого местах; уметь оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве;

4.11.обучать подручных или обучаемых безопасным методам работы, следить за выполнением ими правил охраны труда.

5. Работающий обязан:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории предприятия, в производственных и бытовых помещениях;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты;

проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

в случае отсутствия  средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

6.Требовать быстрейшего устранения недостатков, которые могут вызвать несчастные случаи.

7.Не касаться вращающихся, находящихся в движении частей литейной машины и токоведущих частей, электроприборов, находящихся под напряжением. О неисправности электроприборов и электропроводки сообщить мастеру или дежурному электрику, предварительно выключив оборудование от напряжения.

8.Пользоваться только установленными проходами, не перелезать через работающие механизмы, детали.

9.Согласно Типовых отраслевых  норм литейщику пластмасс положены следующие средства индивидуальной защиты:

костюм х/б – ЗМи - 12мес.;

ботинки кожаные  с защитным носком – Мун 200- 12мес.;

головной убор - 12мес.;

рукавицы комбинированные – Ми- до износа;

очки защитные — ЗП- до износа.

10.Рабочему, находящемуся на территории завода, необходимо:

10.1.быть внимательным к сигналам движущегося транспорта и выполнять их;

10.2.не находиться под поднятым грузом;

10.3.не проходить в местах, не предназначенных для проходов, не перебегать пути впереди движущегося транспорта;

10.4.не переходить в не установленных местах через рольганги, транспортеры и конвейеры, не подлезать под них и не заходить без разрешения за ограждения;

10.5.не прицепляться к движущемуся транспорту;

10.6.не стоять в местах движения цехового транспорта;

10.7.не прикасаться к электрооборудованию, арматуре общего освещения, клапанам и электропроводам, не открывать дверей электрошкафов;

10.8.не выключать и не останавливать (кроме аварийных случаев) печи, машины, станки, механизмы на которых не поручено работать;

10.9.места, где ведутся работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии.

11.Во избежание несчастных случаев запрещается:

11.1.подниматься на крышу и металлоконструкции без надобности;

11.2.прикасаться к неизолированным устройствам;

11.3.наступать на переносные электрические провода, лежащие на полу;

11.4.смотреть на электросварку незащищенными глазами;

11.5.самостоятельно исправлять вышедшее из строя электрооборудование;

11.6.направлять струю сжатого воздуха на себя и других работающих, и обдувать воздухом одежду;

11.7.прикасаться к находящимся в движении механизмам и не огражденным частям машины;

11.8. на рабочих местах при производстве работ:

находиться в ювелирных изделиях (кольцах, цепочках, серьгах и т. д.);

пользоваться мобильными телефонами.

12.На литейщика пластмасс могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

12.1.движущиеся машины и механизмы;

12.2.подвижные части производственного оборудования;

12.3.передвигающиеся изделия, заготовки и материалы;

12.4.движущиеся транспортные средства;

12.5.повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны;

12.6.повышенная температура поверхностей оборудования, инструмента, оснастки;

12.7.повышенная температура воздуха рабочей зоны;

12.8.повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

13.За невыполнение данной инструкции виновные несут ответственность согласно правил внутреннего трудового распорядка.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

14.Правильно надеть спецодежду и обувь, застегнуть все пуговицы, спрятать висящие концы спецодежды, надеть защитные очки и рукавицы, вложить в ушные раковины вкладыши бесшумные, осмотреть рабочее место и убрать все посторонние предметы, мешающие нормальной работе.

15.Проверить, чтобы рабочее место было достаточно освещено, но свет не слепил глаза. Проверить работу приточной и вытяжной вентиляции.

16.Проверить и подготовить к работе инструмент и приспособления.

17.Убедитесь в том, что оградительные щиты находятся на месте. При их отсутствии или неисправности – к работе не приступать.

18.Убедитесь в наличии и исправности ограждения на опасных местах установки. Внешним осмотром удостовериться в том, что защитные корпуса электрооборудования надежно закреплены.

19.Осмотреть термопластавтоматы, проверить их на холостом ходу, особое внимание обратить на безотказность действия рычагов управления, пультов, кнопок.

20.Убедиться в исправности заземления.

21.При обнаружении каких-либо неисправностей, а также по истечению срока испытания, немедленно сообщить мастеру и без его указания, к работе не приступать. Устранять самому какие-либо неисправности механизмов и электрооборудования запрещается.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

22.При работе на термопластавтоматах:

22.1.пользоваться только теми приспособлениями и инструментом, с которым разрешено работать после получения инструктажа;

22.2.во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других;

22.3.не устанавливать пресс-форму на неисправный термопластавтомат. О неисправностях термопластавтомата немедленно сообщить мастеру;

22.4.не проводить самостоятельно ремонт электрооборудования машины, а вызывать для этого дежурного электрика;

22.5.при установки пресс-формы на термопластавтомат, пользоваться подъемными механизмами, убедившись в их исправности;

22.6.правильность установки пресс-формы проверять предварительно на холостом ходу, убедившись в исправности концевых выключателей и ограждений;

22.7.при закрытии пресс-формы нужно следить, чтобы между плитами пресс-формы не было посторонних предметов.

22.8.во время работы не допускать нахождения посторонних лиц, не принимающих участия в работе, около термопластавтомата.

23.Для предупреждения травматизма, запрещается:

23.1.оставлять включенные термопластавтоматы без наблюдения;

23.2.подтягивание болтов или другой ремонт машины без ее полной остановки;

23.3.работать при температуре масла превышающей 50оС;

23.4.открывать дверь переднего ограждения во время выполнения цикла машины и работать с открытой дверью;

23.5.производить подтягивание гаек, болтов и других соединений во время работы гидравлического привода;

23.6.работать с неисправностями, вызывающими самопроизвольное движение подвижной плиты;

23.7.при не выключенном вводном выключателе производить:

установку и крепление пресс-форм;

чистку, обтирку, регулировку, смазку механизмов машины;

ремонтные работы;

извлекать изделие из пресс-формы рукой;

производить работы в зоне  разъема пресс-формы;

производить работы в зоне обрезных приспособлений;

поправлять отливки руками, во время работы на обрезных приспособлениях.

24.При работе на измельчителе массы (дробилке).

24.1.Для предупреждения травматизма, запрещается:

приступать к работе без заземления оборудования;

24.2.включать и работать с незакрепленной верхней частью;

24.3.включать во время замены ножей;

24.4.оставлять после окончания работы не отключив ее от электросети.

24.5.досыпать отходы производства и прессостатки руками на защитный фартук.

25.При изготовлении фенопластового кольца

25.1.выполнять указание мастера и не допускать давление на гидропрессе 200 атм. по манометру;

25.2.сальниковые уплотнители и маслопроводы содержать в исправном состоянии;

25.3.для регулировки и поддержания температуры пресс должен быть оборудован автотерморегулятором, следить за его исправностью;

25.4.для очистки пресс-формы от облоя использовать специальный инструмент (лопатки, крючки), обдувку пресс-формы производить при наличии ограждающего щита;

25.5.при регулировке, налаживании пресс-формы, для предотвращения самопроизвольного опускания верхней плиты пресса, между плитами пресс-формы устанавливаются распорные клинья.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЕПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

26.Отключить все оборудование.

27.Сдать смену в полном порядке сменщику, если нет сменщика, то бригадиру или мастеру.

28.Сообщить мастеру или сменщику о всех замечаниях в процессе работы.

29.Сообщить мастеру или начальнику цеха о каждом несчастном случае с тобой или рабочим твоей бригады, а также о нарушениях техники безопасности рабочими.

30.Умыть руки и лицо с мылом горячей водой, при необходимости принять душ.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

31.В случае поражение электрическим током: обесточить оборудование, доложить мастеру, оказать доврачебную помощь.

32.В случае возникновения пожара: обесточить оборудование, доложить мастеру, оказать помощь мастеру в тушении пожара.

33.В случае получении травмы: сообщить мастеру или рядом работающему литейщику, оказать доврачебную помощь. Сохранить рабочее место таким, каким оно было на момент получения травмы, до расследования комиссии, если это не  угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к другим несчастным случаям или к последующей аварии.

34.При появлении запаха гари, дыма, отключить оборудование, обесточить участок, сообщить мастеру.

35.При несчастном случае на производстве оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему, сообщить мастеру или начальнику цеха.

36.В случае выброса пластической массы: обесточить оборудование, доложить мастеру, принять меры по устранению причины вызвавшие выброс массы из шнека.

СОГЛАСОВАНО 					Начальник

Инженер по ОТ